## Slide 1: 实验四 可编程定时器/计数器（8254）

## Slide 2: 实验目的
掌握8254的基本要作原理和编程方法。

## Slide 3: 实验内容
1. 使用 8253/4的计数器0，采用定时方式工作，周期性的点亮及熄灭发光二极管各 0.5秒。
2. 使用 8253/4 的计数器0和计数器1级连，采用定时方式工作，周期性的点亮及熄灭发光二极管各 2秒。

## Slide 4: 实验步骤
电脑进入系统，桌面启动Vmware虚拟机，进入XP系统。
XP系统桌面，选择“A86集成开发环境”打开。

## Slide 5: 实验步骤
在主菜单栏的文件下拉菜单中选择“ 新建->工程”；

## Slide 6: 实验步骤
选择汇编语言，然后选择工程模版；

## Slide 7: 实验步骤
打开工程

## Slide 8: 实验步骤
通过文件下拉菜单中的新建文件，创建新文件。

## Slide 9: 实验步骤
打开新文件，在代码编辑区，编写代码，实现8254初始化；

## Slide 10: 实验步骤
构建当前工程（编译+链接）
  菜单栏，“生成”“构建”；
  快捷按钮“ ”。

## Slide 11: 实验步骤
启动调试
  菜单栏，“调试”“启动调试”；
  快捷按钮“ ”。

## Slide 12: 实验步骤
启动调试后，光标停在第一条语句，并高亮显示。
连续
  程序全速运行，直到遇到断点或者程序运行完毕为止。
复位
  软件复位下位机；
  或，硬件复位下位机，
  重新打开环境。
错误信息
  软件界面的左下方错误列表 会提示错误的信息。

## Slide 14: 实验步骤
实验内容1： 8254定时器硬件连接：
运行程序，K1置高电平，然后L1指示灯周期1秒闪烁。

## Slide 15: 实验步骤
实验内容2： 8254定时器两个计数器级联：
运行程序，K1置高电平，然后L1指示灯周期4秒闪烁。

## Slide 16: 实验步骤
程序流程图

## Slide 17: 主要代码
DATA SEGMENT
IO_ADDRESS EQU 200H ;基址
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX , DATA
MOV DS , AX
;控制字
MOV DX, ***H
;计数器0 方式3 BCD计数
; 00110111B
MOV AL, **H
OUT DX, AL
;计数器0 设置初值
MOV DX, ***H
;写初值10000, 产生1S方波
MOV AL, *
OUT DX, AL
OUT DX, AL
; 控制字
; 计数器1方式3，二进制计数
; 01010110B
; 计数器1,设初值,产生4S方波
EXIT：MOV AX , 4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END START
HLT